MONITOREO Y MUESTREO DE ESCORRENTIA DE AGUAS DE LLUVIA ASOCIADAS AL PERMISO GENERAL NPDES INDUSTRIAL PARA AGUA DE LLUVIA POR MULTISECTORES

Importante recordarles que el Multi-Sector Permit for Stormwater Discharges Associated with Industrial Activities (MSGP), requiere se monitoreé comenzando en el primer trimestre después del 1 de abril de 2009 o la fecha de la autorización de descarga de agua de lluvia.  Se debe monitorear cada tres meses (4 veces por año) en cada punto de descarga de agua de lluvia de la facilidad.  Para comenzar un plan de monitoreo y muestreo de agua de lluvia se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Se deben identificar los puntos de descarga de la propiedad, y donde se tomarán las muestras.

- Para cada evento de lluvia representativo se debe tomar en cuenta, la fecha y duración (en horas), de cada evento de lluvia, el total de precipitación (en pulgadas) para ese evento, y el tiempo de duración (en días).

- Se debe realizar una inspección visual, como parte de los requerimientos del permiso, mínimo una cada tres meses para cada punto de descarga de agua de lluvia en la facilidad meses para identificar los siguientes parámetros: color, olor, turbidez, sólidos flotantes, precipitados, y suspendidos, espuma, rastros de hidrocarburos, u otros indicadores de contaminación de agua de lluvia.  Una de estas inspecciones debe realizarse durante un evento de lluvia representativo.

- La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), también requieren que algunas facilidades o sectores realicen monitoreas de descargas de agua de lluvia.  Estos incluyen benchmark monitoring y effluent limitation guidelines monitoring.  Para más información sobre los parámetros (“benchmark” / “effluent limitation”) favor de consultar el Apéndice T de su SWPP Plan.

- El “benchmark monitoring” debe realizarse cada tres meses, y los resultados son comparados con las concentraciones de contaminantes para evaluar la eficiencia de las medidas de control.  A final de año se debe enviar el promedio de estos resultados a EPA.

- El “effluent limitation guidelines monitoring” se ejecuta una vez al año a las facilidades que le apliquen para cada uno de los puntos de descarga de agua de lluvia y someter a EPA.

- Antes de realizar una toma de muestras, se debe contactar un laboratorio certificado para analizar y reportar muestras ambientales.  El laboratorio le orientará a cerca de los contenedores apropiados necesarios para recolectar la muestra de acuerdo a los parámetros requeridos para su sector industrial, modo de recolección de muestras, entre otros.  Es necesario mantener en la propiedad un “cooler” (neverita) con los contenedores apropiados y sus preservativos para cada muestra.  Recuerde que debe considerar al momento de tomar las muestras el “holding time” dependiendo el parámetro que se desea medir, y que cada contenedor debe estar rotulado con el nombre de la facilidad, dirección, identificación del punto de descarga, parámetro y método analítico, hora y fecha, y tipo de muestra.

- Antes de la toma de muestra el personal debe asegurarse de estar provisto de materiales y equipo a utilizarse durante el muestreo, incluyendo el equipo provisto por el laboratorio para muestreo.  Deben tener un bulto preparado con botas, capas, guantes, cápasete, marcadores impermeables, libreta, linterna, medidor de pH, entre otro equipo de seguridad necesario aplicable.

- Todas las muestras deben tomarse en los puntos de descarga de agua de lluvia durante eventos representativos que resultan en 0.1 pulgadas de escorrentía, dentro de los primeros 30 minutos del evento de lluvia.  El evento de lluvia debe ser luego de un evento ocurrido al menos 72 horas (3 días).

- Cuando más de un tipo de monitoreo para el mismo parámetro aplica al mismo punto de descarga de agua de lluvia, solo se realizará una muestra para cumplir con ambos requerimientos de monitoreo.  En este caso las muestras trimestrales para “benchmark monitoring” pueden ser utilizadas para la muestra anual del “effluent limitation monitoring”

- Recuerde que debe tener en mente el “holding time” para cada parámetro a la hora de transportar sus muestras para análisis en el laboratorio.  Ej. Para el parámetro de pH, las muestras deben ser analizadas dentro de 15 minutos, luego de la recolección.  Existen equipos sencillo y digitales para esta muestras que el laboratorio le puede mantener calibrado y ustedes pueden tomar fácilmente.